## Slide 1: Mines Urbaines & Recyclage
www.mines-paristech.fr
Laure Bourguelle, Enol Alvarez, César Almecija, Louis-Justin Tallot
UE 14
Terre et société
Mini-projet
Projet N°14
Quelle part de la demande française en cuivre peut être satisfaite à partir du recyclage sur le territoire national des objets en fin de vie ?
La France pourrait-elle-même devenir autonome en cuivre ?
Où trouve-t-on du cuivre en France ?
Pour chacun de ces secteurs, quels facteurs prendre en compte ?
Diminuer le temps de vie d’un objet réintègre son cuivre plus vite dans la production… mais l’expose plus souvent à des pertes (taux de collecte et de recyclage)
Augmenter le temps de vie d’un objet empêche de le récupérer rapidement… mais diminue les pertes
Le recyclage est un procédé de traitement des déchets et de réintroduction des matériaux dans le cycle de production d'autres produits.
Trois problèmes principaux apparaissent: l’usage dispersif, l’accessibilité aux déchets et le rendement lors du processus de recyclage.
Parlons recyclage !
Avantages du recyclage du cuivre:
Réduire l’impact environnemental de l’extraction
Éviter l’extraction des ressources naturelles
Créer des emplois localement
Réduire le volume des déchets et leur pollution
Mais voyons, à quoi bon recycler?
Il existe 2 procédés de transformation des métaux comme le cuivre :
l’affinage (“refining”) : à partir d’un mélange de concentrés cuivreux issus des mines et de déchets de qualité moindre (fraction peu triée, alliages complexes ou cuivre sous forme non métallique)
la fusion (“smelting”) : à partir de déchets de qualité supérieure (cuivre métallique, matière première de recyclage), via un procédé de fusion.
L’utilisation de ces procédés pour le recyclage n’a pas toujours une valeur ajoutée intéressante en France ⇒ les exportations de déchets métalliques sont plus importantes que les importations correspondantes :179 kt versus 55 kt pour le cuivre en 2019
Comment rend-on le cuivre utilisable ?
Production minière de cuivre dans le monde en 2019 : 20,5 Mt
Réserves actuelles (gisements découverts et jugés rentables en 2019) : environ 830 Mt
Ressources mondiales (réserves + gisements potentiels pas encore exploités en 2019) : 2 000 Mt
⅔ des 550 millions de tonnes de cuivre produites depuis 1900 sont encore utilisées
Besoin croissant de cuivre : + 250 % depuis 1960 (5 à 18 millions de tonnes)
41,5% du cuivre utilisé en Europe provient du recyclage ce qui représente entre 2 et 3 millions de tonnes
Le cuivre en quelques chiffres
Procédé de récupération en fonction de l’objet:
Câble électrique : granulation, tamisages et fonderie
Carte électronique :
Pyro-métallurgie : broyage et pyrolyse⇒ très consommatrice en énergie (fours chauffés à 500 degrés)
Hydrométallurgie : dissolution avec acides ⇒ dégage dioxines et furanes, des gazs nocifs pour l'environnement
Micronisation : broyage puis séparation par granulométrie ⇒ ne récupère que 90% des métaux contre 98% avec les 2 autres méthodes
Nanofil de cuivre dans les chaussettes : pour limiter le développement de bactéries, nous sommes dans un usage dispersif dans lequel le cuivre ne peut pas être récupéré
⇒ différence de recyclabilité selon les produits (usage dispersif ou non)
C’est pas si simple ...
Économie de 31 m3 d’eau et de 300 kg CO2 eq par tonne de cuivre recyclé (soit environ 40 millions de tonnes de CO2 par an dans le monde)
Recyclage du cuivre nécessite jusqu’à 85 % moins d’énergie que la production primaire ➩ économie de 100 millions de MWh d’énergie électrique
Finitude des ressources: en fonction des modélisations, le pic d’extraction serait atteint avant la fin du siècle
Relation d’exponentielle inverse entre la concentration de cuivre et l’impact environnemental lié à son extraction: dans l’avenir l’extraction traditionnelle sera de plus en plus coûteuse en énergie.
Transition énergétique entraînera un besoin croissant de cuivre
Pourquoi recycler le cuivre en particulier
Constat : la France possède un stock de cuivre important sur son territoire
Objectif : établir deux scénarios du recyclage français pour les 30 prochaines années. Comparer alors la consommation et le recyclage en France : est-il réaliste d’pour palier la demande toujours croissante ?
Le taux de collecte : un objet en fin de vie n’est pas nécessairement récupéré pour être recyclé.
Le taux de recyclage : même si un objet est recyclé, on ne peut pas récupérer la totalité du cuivre qu’il contient.
Le temps de vie de l’objet : quantifie la vitesse de retour du cuivre dans la production
Un exemple : le cuivre
Bâtiments
Véhicules
Equipement
électroménager
Appareils électroniques
20 000
1 000
225
10
Bâtiments
Véhicules
Equipement
électroménager
Appareils électroniques
50
10
10
3
(en milliers de tonnes)
(en années)
L’économie circulaire du cuivre en 2018 (en Mt)
Schéma simplifié d’après « The World Copper Factbook 2020 », document de l’ICSG
Northey, S., et al. « Modelling Future Copper Ore Grade Decline Based on a Detailed Assessment of Copper Resources and Mining ». Resources, Conservation and Recycling, vol. 83, février 2014, p. 190‑201. ScienceDirect
La plus grande marge de manœuvre se trouve dans le taux de collecte de produits qui ne représentent pas la part la plus importante des réserves de cuivre recyclable (ex : appareils électroniques).
Même dans le cas le plus optimiste, le cuivre recyclé ne parviendra pas à satisfaire la demande en France. Cependant, les choix en terme de consommation et de recyclage pourront aboutir à un écart décroissant entre la demande et l’approvisionnement en recyclage ce qui permettra de s’adapter à une diminution de la quantité de cuivre extractible.